附件

天气现象编码表

| 代码值 | 含义 |
| --- | --- |
| 00—49 观测时测站无降水 |
| 00—19 观测时或观测前1个小时内（除09和17外），测站（是指陆地测站或船舶）无降水、雾、冰雾（除11和12外）、尘暴、沙暴、低吹雪或高吹雪 |
| 00 | 未观测或观测不到云的发展 | 前1小时内天空状况的特征变化 | 除大气光学现象之外无大气现象 |
| 01 | 从总体上看，云在消散或未发展起来 |  |  |
| 02 | 总的看来天空状态无变化 |  |  |
| 03 | 从总体上看，云在形成或发展 |  |  |
| 04 | 烟雾使能见度降低。如草原或森林火灾，工业排烟或火山灰 | 霾、尘、沙 或 烟 |
| 05 | 霾 |  |
| 06 | 在空气中悬浮大范围的尘土，这些尘土不是由观测时测站或附近的风吹起的。 |  |
| 07 | 观测时在测站或附近有风吹起的尘或沙，但无发展成熟的尘旋或沙旋，而且看不到尘暴或沙暴，或海洋站和沿海测站出现高吹飞沫。 |  |
| 08 | 观测时或前1小时内在测站附近看到发展起来的尘旋或沙旋，但无尘暴或沙暴。 |  |
| 09 | 观测时看得见尘暴或沙暴，或观测前1小时内在测站出现尘暴或沙暴。 |  |
| 10 | 薄雾 |
| 11 | 碎片状雾 | 在陆地或海洋测站有浅雾或冰雾，在陆地上其厚度不超过2米，或在海上不超过10米 |
| 12 | 或多或少连续的雾 |  |
| 13 | 可见到闪电，听不到雷声 |
| 14 | 降水看得见的，但没有降到地面或海面 |
| 15 | 降水看得见的，降到地面或海面，但距离估计为距测站5公里以外 |
| 16 | 降水看得见的，降到测站附近的陆地或海面上，但不在测站上 |
| 17 | 雷暴，但在观测时无降水 |
| 18 | 飑 | 观测时或观测前1个小时内在测站出现或在测站可以看到 |
| 19 | 漏斗云（陆龙卷或水龙卷） |  |
| 20—29 观测前1小时内（但不是观测时）在测站出现降水、雾、冰雾或雷暴 |
| 20 | 毛毛雨（未冻结）或米雪 | 非阵性降水 |
| 21 | 雨（未冻结） |  |
| 22 | 雪 |  |
| 23 | 雨夹雪或冰丸 |  |
| 24 | 冻毛毛雨或冻雨 |  |
| 25 | 阵雨 |  |
| 26 | 阵雪，或阵雨夹雪 |
| 27 | 阵雹，或阵雨夹雹 |
| 28 | 雾或冰雾 |
| 29 | 雷暴（有或无降水） |
| 30 – 39 尘暴、沙暴、低吹雪或高吹雪 |
| 30 | 低或中强度尘暴或沙暴 | 观测前1小时内已经减弱 |
| 31 |  | 观测前1小时内无明显变化 |
| 32 |  | 观测前1小时内开始或已加强 |
| 33 | 强尘暴或沙暴 | 观测前1小时内已经减弱 |
| 34 |  | 观测前1小时内无明显变化 |
| 35 |  | 观测前1小时内开始或已加强 |
| 36 | 小或中低吹雪 | 一般在低处（低于视线） |
| 37 | 大低吹雪 |  |
| 38 | 小或中高吹雪 | 一般在高处（高于视线） |
| 39 | 大高吹雪 |  |
| 40—49 观测时有雾或冰雾 |
| 40 | 观测时在远处有雾或冰雾，但是观测前1个小时内在测站未出现过，雾或冰雾延伸到观测员所处的高度以上 |
| 41 | 碎片状雾或冰雾 |
| 42 | 雾或冰雾，可看到天空 | 观测前1小时内已变薄 |
| 43 | 雾或冰雾，看不到天空 |  |
| 44 | 雾或冰雾，可看到天空 | 观测前1小时内没有明显的变化 |
| 45 | 雾或冰雾，看不到天空 |  |
| 46 | 雾或冰雾，可看到天空 | 观测前1小时内已开始或者变厚 |
| 47 | 雾或冰雾，看不到天空 |  |
| 48 | 雾、正在沉降中的雾淞，可看到天空 |
| 49 | 雾、正在沉降中的雾淞，看不到天空 |
| 50—99 观测时测站处的降水 |
| 50-59 毛毛雨 |
| 50 | 毛毛雨，未冻结，间歇性 | 观测时密度小 |
| 51 | 毛毛雨，未冻结，连续性 |  |
| 52 | 毛毛雨，未冻结，间歇性 | 观测时密度中等 |
| 53 | 毛毛雨，未冻结，连续性 |  |
| 54 | 毛毛雨，未冻结，间歇性 | 观测时密度大 |
| 55 | 毛毛雨，未冻结，连续性 |  |
| 56 | 毛毛雨，冻结，密度小 |
| 57 | 毛毛雨，冻结，密度大或中等 |
| 58 | 毛毛雨和雨，密度小 |
| 59 | 毛毛雨和雨，密度中等或大 |
| 60—69 雨 |
| 60 | 雨，未冻结，间歇性 | 观测时密度小 |
| 61 | 雨，未冻结，连续性 |  |
| 62 | 雨，未冻结，间歇性 | 观测时密度中等 |
| 63 | 雨，未冻结，连续性 |  |
| 64 | 雨，未冻结，间歇性 | 观测时密度大 |
| 65 | 雨，未冻结，连续性 |  |
| 66 | 雨，冻结，密度小 |
| 67 | 雨，冻结，密度中等或大 |
| 68 | 雨或毛毛雨夹雪，密度小 |
| 69 | 雨或毛毛雨夹雪，密度中等或大 |
| 70—79 非阵性固态降水 |
| 70 | 间歇性降雪 | 观测时密度小 |
| 71 | 连续性降雪 |  |
| 72 | 间歇性降雪 | 观测时密度中等 |
| 73 | 连续性降雪 |  |
| 74 | 间歇性降雪 | 观测时密度大 |
| 75 | 连续性降雪 |  |
| 76 | 钻石尘（有或无雾） |
| 77 | 米雪（有或无雾） |
| 78 | 孤立的星状雪晶（有或无雾） |
| 79 | 冰丸 |
| 80—99 阵性降水，或伴有雷暴或刚过去雷暴的降水 |
| 80 | 阵雨，密度小 |
| 81 | 阵雨，密度中等或大 |
| 82 | 阵雨，猛烈 |
| 83 | 阵性雨夹雪，密度小 |
| 84 | 阵性雨夹雪，密度中等或大 |
| 85 | 阵雪，密度小 |
| 86 | 阵雪，密度中等或大 |
| 87 | 阵性雪丸或小冰雹，伴随或不伴随有雨或雨夹雪 | 密度小 |
| 88 |  | 密度中等或大 |
| 89 | 阵冰雹，伴随或不伴随有雨或雨夹雪，无雷 | 密度小 |
| 90 |  | 密度中等或大 |
| 91 | 观测时有小雨 | 观测前1个小时内有雷暴但观测时无雷暴 |
| 92 | 观测时有中雨或大雨 |  |
| 93 | 观测时有小雪，雨夹雪或雹 |  |
| 94 | 观测时有中或大雪，雨夹雪或雹 |  |
| 95 | 观测时有小或中雷暴，无雹但伴有雨夹/或雪 | 观测时有雷暴 |
| 96 | 观测时有小或中雷暴，有雹 |  |
| 97 | 观测时有强雷暴，无雹，但伴有雨夹/或雪 |  |
| 98 | 观测时有雷暴并伴有尘暴或沙暴 |  |
| 99 | 观测时有强雷暴，并伴有雹 |  |
| 自动气象站报告的现在天气 |
| 100 | 没有观测到重要天气 |
| 101 | 观测前1小时内，云通常正在消散或未发展起来 |
| 102 | 观测前1小时内，总的看来天空状态没有变化 |
| 103 | 观测前1小时内，云通常正在现成或发展起来 |
| 104 | 空中悬浮着霾、烟或尘，能见度≧1公里 |
| 105 | 空中悬浮着霾、烟或尘，能见度＜1公里 |
| 106—109 | 保留 |
| 110 | 薄雾 |
| 111 | 钻石尘 |
| 112 | 远处闪电 |
| 113—117 | 保留 |
| 118 | 飑 |
| 119 | 保留 |
| 代码值120-126是用于报告观测前1小时但非观测时测站的降水、雾（或冰雾）或雷暴 |
| 120 | 雾 |
| 121 | 降水 |
| 122 | 毛毛雨（未冻结）或米雪 |
| 123 | 雨（未冻结） |
| 124 | 雪 |
| 125 | 冻毛毛雨或冻雨 |
| 126 | 雷暴（有或无降水） |
| 127 | 低或高吹雪或吹沙 |
| 128 | 低或高吹雪或吹沙，能见度≧1公里 |
| 129 | 低或高吹雪或沙，能见度<1km |
| 130 | 雾 |
| 131 | 碎片状雾或冰雾 | 132 | 雾或冰雾，在过去1小时内已变薄 |
| 133 | 雾或冰雾，在过去1小时内无明显的变化） | 134 | 雾或冰雾，在过去1小时内开始或者已变厚 |
| 135 | 雾，沉积成雾淞 | 136—139 | 保留 |
| 140 | 降水* | 141 | 小或中等降水 |
| 142 | 强降水 | 143 | 液态降水，小或中等 |
| 144 | 液态降水，大 | 145 | 固态降水，小或中等 |
| 146 | 固态降水，大 | 147 | 冻结降水，小或中等 |
| 148 | 冻结降水，大 | 149 | 保留 |
| 150 | 毛毛雨* | 151 | 小毛毛雨，未冻结 |
| 152 | 中毛毛雨，未冻结 | 153 | 大毛毛雨，未冻结 |
| 154 | 小毛毛雨，冻结 | 155 | 中毛毛雨，冻结 |
| 156 | 大毛毛雨，冻结 | 157 | 小毛毛雨和雨 |
| 158 | 中或大毛毛雨和雨 | 159 | 保留 |
| 160 | 雨 | 161 | 小雨，未冻结 |
| 162 | 中雨，未冻结 | 163 | 大雨，未冻结 |
| 164 | 小雨，冻结 | 165 | 中雨，冻结 |
| 166 | 大雨，冻结 | 167 | 小雨（或毛毛雨）和雪 |
| 168 | 中或大雨（或毛毛雨）和雪 | 169 | 保留 |
| 170 | 雪 | 171 | 小雪 |
| 172 | 中雪 | 173 | 大雪 |
| 174 | 冰丸，密度小 | 175 | 冰丸，密度中等 |
| 176 | 冰丸，密度大 | 177 | 米雪 |
| 178 | 冰晶 | 179 | 保留 |
| 180 | 阵性或间歇性降水 | 181 | 小阵雨或间歇性雨 |
| 182 | 中阵雨或间歇性雨 | 183 | 大阵雨或间歇性雨 |
| 184 | 强阵雨或间歇性雨 | 185 | 小阵雪或间歇性雪 |
| 186 | 中阵雪或间歇性雪 | 187 | 大阵雪或间歇性雪 |
| 188 | 保留 | 189 | 雹 |
| 190 | 雷暴 |  |  |
| 191 | 小或中雷暴，无降水 | 192 | 小或中雷暴，有阵雨和/或阵雪 |
| 193 | 小或中雷暴，有冰雹 | 194 | 大雷暴，无降水 |
| 195 | 大雷暴，有阵雨和/或阵雪 | 196 | 大雷暴，有冰雹 |
| 197—198 | 保留 | 199 | 龙卷风 |
| 现在天气（对人工或自动站现在天气报告的补充） |
| 200—203 | 没有使用 |
| 204 | 火山灰高高地悬浮在大气中 |
| 205 | 没有使用 |
| 206 | 厚尘霾，能见度小于1公里 |
| 207 | 在测站有高吹飞沫 |
| 208 | 低吹尘（吹沙） |
| 209 | 远处有尘墙或沙墙（象哈布尘） |
| 210 | 雪霾 |
| 211 | 乳白天空 |
| 212 | 没有使用 |
| 213 | 闪电（云至地面） |
| 214—216 | 没有使用 |
| 217 | 干雷暴 |
| 218 | 没有使用 |
| 219 | 观测时或观测前1小时内，在测站或测站的视野范围内有陆龙卷（破坏性云） |
| 220 | 火山灰沉降 |
| 221 | 尘或沙沉降 |
| 222 | 露沉降 |
| 223 | 湿雪沉降 |
| 224 | 雾淞沉降 |
| 225 | 霜淞沉降 |
| 226 | 白霜沉降 |
| 227 | 雨淞沉降 |
| 228 | 冰壳（冰膜）沉降 |
| 229 | 没有使用 |
| 230 | 尘暴或沙暴，气温低于0℃ |
| 231—238 | 没有使用 |
| 239 | 高吹雪，无法确认是否有降雪 |
| 240 | 没有使用 |
| 241 | 海雾 |
| 242 | 山谷雾 |
| 243 | 北极或南极海面烟雾 |
| 244 | 蒸汽雾（海，湖或河流） |
| 245 | 蒸汽雾（陆地） |
| 246 | 在积冰或积雪上的雾 |
| 247 | 浓雾，能见度60—90米 |
| 248 | 浓雾，能见度30—60米 |
| 249 | 浓雾，能见度小于30米 |
| 250 | 毛毛雨，降雨率 | 小于0.10毫米/小时 |
| 251 |  | 0.10-0.19毫米/小时 |
| 252 |  | 0.20-0.39毫米/小时 |
| 253 |  | 0.40-0.79毫米/小时 |
| 254 |  | 0.80-1.59毫米/小时 |
| 255 |  | 1.60-3.19毫米/小时 |
| 256 |  | 3.20-6.39毫米/小时 |
| 257 |  | ≧64毫米/小时 |
| 258 | 没有使用 |
| 259 | 毛毛雨夹雪 |
| 260 | 雨，降雨率 | 小于1.0毫米/小时 |
| 261 |  | 1.0-1.9毫米/小时 |
| 262 |  | 2.0-3.9毫米/小时 |
| 263 |  | 4.0-7.9毫米/小时 |
| 264 |  | 8.0-15.9毫米/小时 |
| 265 |  | 16.0-31.9毫米/小时 |
| 266 |  | 32.0-63.9毫米/小时 |
| 267 |  | ≧64毫米/小时 |
| 268—269 | 没有使用 |
| 270 | 雪，降雪率 | 小于1.0厘米/小时 |
| 271 |  | 1.0-1.9厘米/小时 |
| 272 |  | 2.0-3.9厘米/小时 |
| 273 |  | 4.0-7.9厘米/小时 |
| 274 |  | 8.0-15.9厘米/小时 |
| 275 |  | 16.0-31.9厘米/小时 |
| 276 |  | 32.0-63.9厘米/小时 |
| 277 |  | ≧64厘米/小时 |
| 278 | 晴空降雪或冰晶 |
| 279 | 湿雪，落地触物冻结 |
| 280 | 降雨 |
| 281 | 降雨，冻结 |
| 282 | 降雨加雪 |
| 283 | 降雪 |
| 284 | 雪丸或小冰雹 |
| 285 | 雪丸或小冰雹，夹雨 |
| 286 | 雪丸或小冰雹，伴有雨夹雪 |
| 287 | 雪丸或小冰雹，夹雪 |
| 288 | 降冰雹 |
| 289 | 降冰雹夹雨 |
| 290 | 降冰雹，伴有雨夹雪 |
| 291 | 降冰雹夹雪 |
| 292 | 海上阵性降水或雷暴 |
| 293 | 山上阵性降水或雷暴 |
| 294—299 | 未用 |
| 300—307 | 保留 |
| 508 | 无重要天气现象报告，现在过去天气省略 |
| 509 | 无观测，无资料，现在和过去天气省略 |
| 510 | 现在和过去天气缺测，但预计会收到 |
| 511 | 缺测值 |

降水等级划分表：

| 判定降水相态的温度区间表 |
| --- |
| 温度值 | 降水相态 |
| 2℃以上 | 雨（小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨） |
| -2℃-2℃ | 雨夹雪 |
| -2℃以下 | 雪（小雪、中雪、大雪、暴雪） |
| 降水服务等级划分标准 单位：mm（前闭后开） |
| 等级 | 3小时降水量 | 6小时降水量 | 12/24小时降水量 |
| 小雨 | 0.0~3.0 | 0.0~4.0 | 0.0~10.0 |
| 中雨 | 3.0~10.0 | 4.0~13.0 | 4.0~13.0 |
| 大雨 | 10.0~20.0 | 13.0~25.0 | 25.0~50.0 |
| 暴雨 | 20.0~50.0 | 25.0~60.0 | 50.0~100.0 |
| 大暴雨 | 50.0~100.0 | 60.0~120.0 | 100.0~250.0 |
| 特大暴雨 | ≥100.0 | ≥120.0 | ≥250.0 |
| 小雪 | 0.0~0.5 | 0.0~0.7 | 0.0~2.5 |
| 中雪 | 0.5~1.5 | 0.7~2.0 | 2.5~5.0 |
| 大雪 | 1.5~4.0 | 2.0~5.0 | 5.0~10.0 |
| 暴雪 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥10.0 |

风向等级编码表

| 编号 | 风向 | 对应数值（°） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 静风 |  |
| 1 | 东北风 | （22.5-67.5] |
| 2 | 东风 | （67.5-112.5] |
| 3 | 东南风 | （112.5-157.5] |
| 4 | 南风 | （157.5-202.5] |
| 5 | 西南风 | （202.5-247.5] |
| 6 | 西风 | （247.5-292.5] |
| 7 | 西北风 | （292.5-337.5] |
| 8 | 北风 | （337.5-360]或[0-22.5] |

风速等级编码表

| 编号 | 风力 | 对应数值（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 微风 | （0.0-5.5] |
| 1 | 3-4级 | [5.5—8.0) |
| 2 | 4-5级 | [8.0—10.8) |
| 3 | 5-6级 | [10.8—13.9) |
| 4 | 6-7级 | [13.9—17.2) |
| 5 | 7-8级 | [17.2—20.8) |
| 6 | 8-9级 | [20.8—24.5) |
| 7 | 9-10级 | [24.5—28.5) |
| 8 | 10-11级 | [28.5—32.7) |
| 9 | 11-12级 | [32.7—37.0) |

OCF产品中的天气现象编码表

| 城镇天气预报天气现象编码表 |
| --- |
| 编码 | 天气现象 | 编码 | 天气现象 |
| 00 | 晴 | 20 | 沙尘暴 |
| 01 | 多云 | 21 | 小到中雨 |
| 02 | 阴 | 22 | 中到大雨 |
| 03 | 阵雨 | 23 | 大到暴雨 |
| 04 | 雷阵雨 | 24 | 暴雨到到暴雨 |
| 05 | 冰雹 | 25 | 大暴雨到特大暴雨 |
| 06 | 雨夹雪 | 26 | 小到中雪 |
| 07 | 小雨 | 27 | 中到大雪 |
| 08 | 中雨 | 28 | 大到暴雪 |
| 09 | 大雨 | 29 | 浮尘 |
| 10 | 暴雨 | 30 | 扬沙 |
| 11 | 大暴雨 | 31 | 强沙尘暴 |
| 12 | 特大暴雨 | 32 | 浓雾 |
| 13 | 阵雪 | 49 | 强浓雾 |
| 14 | 小雪 | 53 | 霾 |
| 15 | 中雪 | 54 | 中度霾 |
| 16 | 大雪 | 55 | 重度霾 |
| 17 | 暴雪 | 56 | 严重霾 |
| 18 | 雾 | 57 | 大雾 |
| 19 | 冻雨 | 58 | 特强浓雾 |
| 301 | 降雨 | 8-15天气现象,只区分雨雪，不分量级 |
| 302 | 降雪 |  |